## Slide 1
荣耀智慧空间 App 授权中枢与 LLM 控制 IoT 方案
HONOR Connect SDK · Node MCP Server · ESP32-S3 · 本地 IoT 设备
荣耀智慧空间
中枢 / SDK
MCP Server
ESP32-S3
IoT 设备
大语言模型入口
LLM
目标：让荣耀智慧空间完成用户授权与入口控制，让中枢统一管理 IoT，并让 LLM 通过受控工具安全操作设备。

## Slide 2
1. 需求拆解：三个入口，一个控制核心
把荣耀 App、IoT 控制和大语言模型能力收敛到同一套中枢控制面
荣耀智慧空间 App：负责用户侧授权、绑定、控制入口和场景入口
中枢：负责权限、设备模型、命令总线、协议转换和状态同步
LLM：通过 MCP / Function Calling 调用中枢工具，不直接触碰硬件
IoT 设备：由 ESP32-S3 或其他本地总线执行最终动作
授权入口
自然语言入口
自动化入口
中枢控制核心
IoT 执行层
02

## Slide 3
2. 推荐总体架构
所有控制请求统一进入中枢，避免权限、日志和状态分裂
荣耀智慧空间 App
中枢 HONOR Connect SDK
Node MCP Server 工具与协议适配
ESP32-S3 硬件执行节点
IoT 设备 灯/窗帘/传感器
大语言模型
关键原则
荣耀 App 与 LLM 都是入口；真正的权限校验、设备状态和命令执行必须在中枢统一处理。
协议建议
中枢到 Node 可用 HTTP/WebSocket/JSON-RPC；Node 到 ESP32-S3 优先 MQTT，其次 WebSocket/HTTP/RS485。
扩展方向
后续可增加 Zigbee、BLE、Matter、Modbus 网关，仍通过同一设备模型暴露给荣耀与 LLM。
03

## Slide 4
3. 系统角色分工
每一层只承担自己最擅长的职责
荣耀智慧空间 App
用户授权、家庭/房间入口、设备控制 UI、场景触发。
中枢
HONOR SDK 适配、权限中心、设备模型、命令总线、状态同步。
Node MCP Server
向 LLM 暴露工具，完成意图到设备命令的受控转换。
ESP32-S3
GPIO/PWM/传感器/继电器/RS485 等底层硬件执行。
IoT 设备
最终被控制或采集数据的灯、窗帘、插座、传感器等。
04

## Slide 5
4. 链路 A：荣耀智慧空间 App 控制
用户在 App 中授权/绑定中枢后，通过中枢下发 IoT 控制
1
用户点击 打开客厅灯
2
HONOR SDK 转发控制指令
3
中枢校验 用户与设备权限
4
协议转换 发送给执行节点
5
ESP32-S3 控制继电器/调光
6
状态回传 同步 App 展示
请求示例
{"deviceId":"living_room_light", "property":"power", "value":true, "source":"honor_app"}
结果要求
每个命令必须有 cmdId、ACK、状态回写与审计日志，确保 App 展示和设备真实状态一致。
05

## Slide 6
5. 链路 B：大语言模型通过 MCP 控制
LLM 调用的是安全工具，不是 MQTT、GPIO 或任意代码执行
“把客厅灯调暗一点，窗帘关到一半”
LLM
MCP 工具调用
list_devices()
get_device_state()
set_device_property()
run_scene()
中枢权限与安全策略
IoT 设备执行
安全边界
LLM 只能操作中枢返回的设备与白名单工具；高风险动作必须二次确认。
用户权限继承
LLM 不拥有超级管理员权限，只继承当前用户授权给中枢的可控范围。
状态一致性
执行后由中枢更新状态缓存，并同步给荣耀 App 与对话侧。
06

## Slide 7
6. 中枢核心职责
中枢不只是转发器，而是权限、模型、命令和状态的统一控制面
统一命令总线
设备模型
设备、房间、能力、当前状态统一抽象
权限管理
用户、家庭、房间、设备可控范围
协议适配
HONOR / MCP / MQTT / BLE / RS485
审计与安全
cmdId、ACK、日志、二次确认、风控
07

## Slide 8
7. ESP32-S3 执行层能否与中枢合并？
可以合并，但关键取决于中枢硬件能否承载 HONOR SDK、Node/MCP 和权限系统
方案 A：Android / Linux 中枢 + ESP32-S3
荣耀 SDK
MCP/LLM
ESP 执行
推荐用于产品化与多设备扩展
职责清晰，后续可接多个 ESP32/总线节点
方案 B：ESP32-S3 小型中枢 + 执行器
本地 HTTP/MQTT
GPIO/PWM
适合原型或少量继电器/传感器
通常难以直接承载完整 HONOR Connect SDK
不适合复杂 LLM、数据库与多用户权限
结论：要接荣耀授权与 LLM，优先保留 Android/Linux 中枢；ESP32-S3 作为执行节点更稳。
08

## Slide 9
8. 三种部署形态选择
根据产品目标选择合并或分层，不必一开始做重架构
部署形态
适用场景
优点
限制
Android/Linux 中枢 + ESP32 节点
可扩展产品、多房间、多协议
荣耀 SDK、Node MCP、权限和执行职责清晰
硬件数量更多
Android/Linux 中枢直接控设备
网关有 GPIO/RS485/Zigbee/BLE
减少 ESP32 层级，部署简单
对中枢硬件接口要求高
ESP32-S3 小型中枢
单设备原型、低成本验证
硬件最少，执行链路短
难承载完整荣耀 SDK 与复杂 LLM 控制
09

## Slide 10
9. 授权与安全设计
让 LLM 控制设备前，先建立用户授权、工具白名单和风险策略
用户授权中枢
生成本地 Token
LLM 继承用户权限
中枢策略校验
设备密钥
每台 ESP32-S3 使用唯一 deviceId 与 secret，MQTT/HTTP 都要认证。
工具白名单
LLM 只允许调用 list/get/set/run_scene 等预定义工具。
高危二次确认
门锁、燃气阀、大功率插座等操作必须确认。
审计日志
记录 source、userId、cmdId、deviceId、result。
安全底线：大语言模型永远不应绕过中枢直接控制硬件。
10

## Slide 11
10. MVP 到产品化路线
先打通最小闭环，再逐步扩展设备、协议和自动化能力
1
阶段 1 最小闭环
荣耀绑定中枢 控制一个灯/继电器 状态回传 App 与 LLM
2
阶段 2 多设备管理
设备注册/发现 MQTT Topic 规范 在线离线与 OTA
3
阶段 3 场景与自动化
房间/分组/场景 本地规则引擎 传感器联动
4
阶段 4 安全与运维
审计日志 高危确认 诊断与故障恢复
MVP 验收标准：荣耀 App 可授权并控制设备；LLM 可通过 MCP 查询/控制；设备状态可一致回传。
11

## Slide 12
11. 协议与数据模型建议
使用统一设备模型屏蔽荣耀、LLM 与底层设备协议差异
统一设备模型
id / type / room / capabilities / state 示例：light.power、brightness、colorTemperature
中枢 ↔ Node
优先 WebSocket + JSON-RPC；REST 适合配置与查询；事件使用订阅推送。
Node ↔ ESP32-S3
优先 MQTT；Topic：iot/{deviceId}/command、state、event、ota。
HONOR 模型
中枢统一模型
设备私有协议
荣耀侧能力受品类与 SDK 限制，需要映射到标准设备能力。
LLM 侧只暴露人类可理解的工具与设备名称，最终仍转换成统一模型。
底层设备协议可替换，不影响荣耀 App 与 LLM 的上层体验。
12

## Slide 13
12. 风险与待确认事项
这些点决定方案边界与实现复杂度
HONOR Connect SDK 能力边界
是否允许第三方中枢暴露自定义设备；是否需要认证、品类白名单或生态审核。
设备模型映射限制
荣耀支持的标准品类和属性可能无法覆盖所有自定义 IoT 能力。
本地发现与绑定流程
中枢如何被 App 发现，Node 如何发现 ESP32-S3，设备如何归属到房间。
断网与离线控制
是否要求局域网闭环可用；云端 LLM 不可用时是否保留本地场景。
高风险设备策略
门锁、燃气阀、安防等必须明确二次确认、日志和回滚策略。
运维与 OTA
ESP32-S3 固件签名、版本回滚、设备故障诊断和远程日志。
13

## Slide 14
推荐结论
荣耀 App 和 LLM 都是入口；中枢必须是唯一可信控制核心。
产品化推荐
Android/Linux 中枢集成 HONOR SDK 与 Node MCP；ESP32-S3 作为可扩展执行节点。
原型验证
可以让 ESP32-S3 做小型中枢 + 执行器，但荣耀 SDK 与 LLM 能力通常需要代理或上位机。
安全原则
LLM 只能通过 MCP 工具进入中枢，继承用户授权，经过白名单、风控和审计。
下一步：先做“一个灯”的 MVP，验证授权、控制、状态回传与 LLM 工具调用闭环。
14