## Slide 1
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案
2000mAh 充电盒 / 盒子 Master / 眼镜 Slave / 充电检测 / OTA
充电盒作为系统控制中心
触点 UART 通信
电流检测 + 眼镜上报判断充电状态
Master Pull 方式完成盒子 MCU OTA
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 1/20

## Slide 2
产品目标
2000mAh 单节锂电池供电
支持 USB-C 充电，可选 Qi 无线充电
支持给智能眼镜充电
支持盒子充电状态和电量指示
检测眼镜入仓、充电中、满电、异常
眼镜为盒子 MCU 提供 OTA 固件
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 2/20

## Slide 3
系统角色定义
充电盒 = Master：主动发起通信、管理电源和 OTA
智能眼镜 = Slave：响应命令、上报状态、提供固件数据
盒子统一控制充电输出、LED 指示和轮询周期
主从关系清晰，避免总线抢占
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 3/20

## Slide 4
系统硬件架构
USB-C / Qi 输入进入 Charger / PMIC
2000mAh 电池通过 Power Path 给系统供电
MCU 管理电源、通信、LED、OTA 和低功耗
左右眼镜独立 Load Switch + Current Sense
Fuel Gauge 通过 I2C 提供稳定 SOC
USB-C/Qi -> Charger/PMIC -> 2000mAh Battery
Battery/Power Path -> 3.3V/1.8V -> MCU
Power Path -> Load Switch L -> Current Sense L -> Left Glasses
Power Path -> Load Switch R -> Current Sense R -> Right Glasses
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 4/20

## Slide 5
推荐硬件模块
MCU：低功耗 Cortex-M0+/M3，128KB~256KB Flash
电池：2000mAh Li-ion + NTC + 保护
输入：USB-C 5V，选配 Qi 5W 无线接收
电量：I2C Fuel Gauge
输出：左右独立 Load Switch + 限流 + 故障检测
指示：RGB LED 或 4 颗白灯
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 5/20

## Slide 6
触点与通信方式
Pin1: VCHG_L，Pin2: GND_L
Pin3: VCHG_R，Pin4: GND_R
Pin5: BOX_TX -> GLASSES_RX
Pin6: BOX_RX <- GLASSES_TX
UART 默认 115200bps，OTA 可切 921600bps
8N1，无硬件流控，协议层 ACK/NACK
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 6/20

## Slide 7
盒子 MCU 固件架构
Power Manager：电源路径、输入、低电保护
Charge Manager：左右输出、电流检测、异常处理
Communication Manager：UART 协议栈、ACK/NACK、重试
OTA Manager：固件拉取、写入、校验、切换
LED Manager：状态显示与优先级
Bootloader：Image Verify / Apply / Rollback
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 7/20

## Slide 8
眼镜是否正在充电：检测思路
采用双判断：盒子侧电流检测 + 眼镜侧状态上报
只看电流：可能误判待机耗电为充电
只看眼镜上报：无法发现触点或输出异常
双判断可区分充电中、满电、触点异常、故障
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 8/20

## Slide 9
充电状态判断规则
未检测到入仓 -> 未入仓
电流 >30mA 持续 3s，眼镜上报 precharge/fast/taper -> 正在充电
电流 <30mA，眼镜上报 full -> 已充满
输出开启但电流 <2mA，眼镜无响应 -> 触点异常
Load Switch 故障或眼镜 fault -> 充电故障
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 9/20

## Slide 10
协议帧格式
SOF: 0xA5 0x5A
Ver: 协议版本
Seq: 包序号
Src/Dst: 源地址和目标地址
Cmd: 命令字
Len + Payload: 业务数据
CRC16: 从 Ver 到 Payload 校验
SOF | Ver | Seq | Src | Dst | Cmd | Len | Payload | CRC16
0x00=盒子，0x01=左眼镜，0x02=右眼镜，0x03=整副眼镜，0xFF=广播
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 10/20

## Slide 11
核心命令
基础：PING / GET_INFO / GET_STATUS / SET_MODE / SLEEP / ACK / NACK
充电：CHARGE_ENABLE / CHARGE_DISABLE / SET_CHARGE_CURRENT
状态：GET_BATTERY / GET_CHARGE_STATE / CHARGE_STATE_RESP
通知：BOX_STATUS_NOTIFY / BOX_CHARGE_NOTIFY / LED_STATE_NOTIFY
所有关键命令带 Seq、CRC 和 ACK/NACK
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 11/20

## Slide 12
眼镜充电状态 Payload
side：左/右眼镜
vchg_present：眼镜是否检测到充电电压
charger_state：idle/precharge/fast/taper/full/fault
battery_soc / battery_mv：电量与电压
charge_current_ma：眼镜侧充电电流，无传感器填 0xFFFF
temperature / fault_flags：温度与故障位
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 12/20

## Slide 13
盒子 Master 轮询流程
眼镜入仓后开启通信/充电电源
等待 50~200ms 后发送 PING
GET_INFO 获取能力与版本
GET_STATUS 获取基础状态
GET_CHARGE_STATE 获取充电状态
综合判断并更新 LED 与充电策略
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 13/20

## Slide 14
盒子 MCU OTA：Master Pull
盒子主动 OTA_CHECK 查询是否有新固件
眼镜返回版本、大小、CRC32、SHA256
盒子 OTA_ENTER 后按 offset 请求 block
眼镜通过 OTA_BLOCK 返回数据
盒子本地写入、校验、应用并重启
主从模型一致，避免眼镜主动抢占通信
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 14/20

## Slide 15
OTA 安全策略
帧级 CRC16 + 整包 CRC32/SHA256
量产建议加入 ECDSA/RSA 签名
盒子 SOC <30% 拒绝 OTA
block 错误则重传当前 offset
连续失败 5 次 OTA_ABORT
新固件启动失败由 Bootloader 回滚
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 15/20

## Slide 16
LED 状态指示
盒子充电中：橙色慢闪
盒子满电：绿色常亮后熄灭
盒子低电：红色慢闪
眼镜充电中：白色呼吸
眼镜充满：绿色闪 3 次
OTA 中：蓝色快闪
OTA 失败/故障：红色快闪或常亮
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 16/20

## Slide 17
保护阈值建议
OTA 最低电量：>=30%
低电提示：<20%
保护关机：<3.2V
充电过温暂停：>45C
放电过温暂停：>60C
低温充电禁止：<0C
正在充电阈值：>30mA 持续 3s
通信重试：3 次
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 17/20

## Slide 18
测试验证计划
硬件：输入充电、无线充电、温升、电池保护、输出短路
固件：入仓/出仓、充电状态判断、LED 优先级、低功耗
通信：CRC 错误、超时、重试、左右地址
OTA：正常升级、断电、拔出、丢包、错误固件、低电拒绝、回滚
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 18/20

## Slide 19
推荐量产方案
MCU：低功耗 256KB Flash
Battery：2000mAh Li-ion + NTC
Input：USB-C + optional Qi 5W
Gauge：I2C Fuel Gauge
Output：左右独立 Load Switch + Current Sense
Comm：Pogo Pin UART
OTA：Master Pull + Bootloader + Dual App
LED：RGB LED 或 4 白灯
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 19/20

## Slide 20
总结
盒子作为 Master 是合理的系统控制中心
眼镜作为 Slave 响应状态查询并提供 OTA 固件数据
电流检测 + 眼镜上报是判断正在充电的核心
OTA 使用 Master Pull，协议清晰且便于异常恢复
量产建议采用 Fuel Gauge、独立输出检测和 Bootloader 回滚
智能眼镜无线充电盒仓 MCU 技术方案 | 20/20